#### АКТ

#### экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Черлакский муниципальный район 13 октября 2016 г.

#### 1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения (далее – объект)

1.1. Наименование (вид) объекта: Гимназия

1.2.Адрес объекта, телефон, e-mail: 646250 Омская область, Черлакский район, р.п.Черлак, ул.Лесная, д.95 А, тел.8(38153)21935, e-mail:

cherlakmg@mail.ru

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2438,6 кв. м.

- часть здания    этажа,       кв. м;

- наличие прилегающего земельного участка (да), 16636,0 кв. м.

1.4. Год постройки здания: 1976г., год последнего капитального ремонта – сведений нет.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 31.12.2017г.,   капитального – сведений нет.

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Черлакская гимназия" Черлакского муниципального района Омской области, МБОУ " Черлакская гимназия "

(полное наименование, сокращенное наименование)

1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 646250 Омская область, Черлакский район, р.п.Черлак, ул.Лесная, д.95 А, тел.8(38153)21935, e-mail:

cherlakmg@mail.ru

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, договор аренды,  собственность (нужное подчеркнуть).

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (нужное подчеркнуть).

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (нужное подчеркнуть).

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Комитет по образованию администрации Черлакского муниципального района Омской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 646250, Омская область, р.п. Черлак, ул. Мельникова, д.104, тел.8(38153) 2-16-37, 2-25-65,    e-mail: rcherlak@ yandex.ru

#### 2. Состояние доступности объекта

2.1. Путь следования к объекту   пассажирским  транспортом: маршрутный автобус по р.п. Черлак - остановка "Гимназия", частный автотранспорт, такси

(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту -   нет

2.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

2.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м.

2.2.2. Время движения (пешком) 5-7 минут

2.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (нужное подчеркнуть).

2.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет (нужное подчеркнуть).

2.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет  (нужное подчеркнуть).

2.2.6. Перепады высоты на пути: нет, (нужное подчеркнуть), их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (нужное подчеркнуть).

2.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- |
| С нарушениями зрения | ДУ |
| Передвигающиеся в креслах-колясках | ДУ |
| С нарушениями слуха | ДУ |
| С нарушениями умственного развития | ДУ |
| С нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| Все категории инвалидов и маломобильных групп населения | ДУ |

* Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

2.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов* | Приложение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ |  | 1-5 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ |  | 5-7 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) | ДУ |  | 8,13-15,23,24 |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения) объекта | ДУ |  | 8-12,19 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |  | 16-18 |
| 6 | Система информации и связи (во всех зонах) | ДУ |  | 13,20-22,25,26 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |  | 1-3 |

* Указывается: «ДП-В» – объект доступен полностью всем; «ДП-И» («К», «О», «С», «Г», «У») – объект доступен полностью избирательно («К» – для передвигающихся в кресле-коляске, «О» – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» – для инвалидов с нарушениями зрения, «Г» – для инвалидов с нарушениями слуха, «У» – для инвалидов с нарушениями умственного развития); «ДЧ-В» – объект доступен частично всем; «ДЧ-И» («К», «О», «С», «Г», «У») – объект доступен частично избирательно («К» – для передвигающихся в кресле-коляске, «О» – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» – для инвалидов с нарушениями зрения, «Г» – для инвалидов с нарушениями слуха, «У» – для инвалидов с нарушениями умственного развития); «ДУ» – объект условно доступен; «ВНД» – объект временно недоступен.

2.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта в настоящее время объект доступен условно всем для инвалидов и МГН

#### 3. Управленческое решение (проект)

3.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Капитальный ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) | Текущий ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Капитальный ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (во всех зонах) | Текущий ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Текущий ремонт |
| 8 | Все зоны и участки | Капитальный, текущий ремонт |

|  | Приложение 1 к акту экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
| --- | --- |

Результаты экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – объект)

- Территория, прилегающая к зданию (участку)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Черлакская гимназия" Черлакского муниципального района Омской области, 646250 Омская область, Черлакский район, р.п.Черлак, ул.Лесная, д.95 А,

(наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | Вход (входы) на территорию. | есть |  | 1-3 | Нет элементов информации об объекте на пути движения к объекту. Вход на территорию оборудован непрозрачной калиткой на навесных петлях двустороннего действия, | К,О,Г,У,С | Обеспечить на пути движения к объекту от остановки транспорта визуальную информацию. Не допускается применять непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, турникеты и др. устройства. Убрать на входе калитки с вращающими полотнами. | Текущ ремонт |
| 2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  | 4,5 | Асфальтное покрытие на территории имеет дефекты | К,О,Г,С,У | Устранить дефекты асфальтного покрытия, прилегающего к зданию | Текущий ремонт |
| 3 | Лестница (наружная) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Пандус (наружный) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Автостоянка и парковка | нет |  | 3 | Автостоянка и парковка для инвалидов отсутствует | К, О | Организовать автостоянку для автомобилей инвалидов не далее 50 м. от входа, разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресло-коляске следует предусматривать размером 6,0х3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины 1,2 м. Установить знак на вертикальной поверхности на высоте не менее 1,5 м. | Текущий ремонт |
| 6 | Общие требования к зоне | Привести территорию в соответствие с требованиями СП 59.13330.2012, п.4.1,4.2. Вся территория учреждения должна соответствовать условиям беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку, обеспечения доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. |

Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* |  | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |  |
| Территории прилегающей к зданию | ДУ |  |  | 1-5 | Текущий ремонт |

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с  нарушениями умственного развития);; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен. Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: __________________________________________________

2. Вход (входы) в здание

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | Лестница (наружная) | есть |  | 5 | Нет тактильных предупредительных указателей, края лестниц не окрашены контрастным цветом. При ширине лестницы 4 м и более устанавливаются дополнительные разделительные поручни. Разделительные поручни на лестнице отсутствуют. Ширина лестницы 11,0 м. | О,С,Г,У | Краевые ступени лестниц окрасить контрастным цветом. Установить разделительные поручни на лестнице высотой 0,9м. и дополнительно 0,7 м (т.к. детское учреждение), выступающие за марш лестницы на 0.3м. и имеющие не травмирующее завершение. Перед открытой лестницей за 0,8-0,9 рекомендуется предусмотреть предупредительные тактильные полосы шириной 0,3-0,5 м . | Текущий ремонт |
| 2 | Пандус (наружный) | нет |  | 5 | Пандус отсутствует | К,О | Произвести обустройство пандуса с уклоном не круче 1:20. Длина марша пандуса не должна превышать 9,0 м. Длина горизонтальной площадки прямого пандуса должна быть не менее 1,5 м. В верхнем и нижнем окончаниях пандуса следует предусмотреть свободную зону размером не менее 1,5х1,5 м. Пандус должен иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 м и 0,7 м с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. Поручни должны выступать за марш пандуса на 0,3 м, окончания поручня должны быть нетравмоопасными. Расстояние между поручнями должно быть в пределах 0,9-1,0 м. Колесоотбойные устройства высотой 0,05 м следует устанавливать на промежуточных площадках и на съезде. Поверхность пандуса должна быть нескользкой, отчетливо маркированной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности. Поручни и колесоотбойники выделить контрастным цветом. | Капитальный ремонт |
| 3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  | 6 | Размер входной площадки 11,0 на 3,3м | К,О,С,Г,У |  |  |
| 4 | Дверь (входная) | есть |  | 6,7 | На входе установлена одностворчатая пластиковая дверь. Ширина двери 0,96м., В полотне входной двери не предусмотрена смотровая панель. Высота порога 0,05 м. | К, О, С,Г,У | Ширина входных дверей в свету должны быть не мене 1,2м. В полотнах наружных дверей следует предусматривать смотровые панели, нижняя часть которых должна располагаться в пределах от 0,5 до 1,2 м. от уровня пола. Нижняя часть стеклянных дверных полотен на высоту не менее 0,3 м. от пола должна быть защищена противоударной полосой. На прозрачных полотнах дверей следует предусматривать яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м расположенную на уровне 1,2 – 1,5м. от пола. Высота каждого элемента порога не должна превышать 0,014 м. | Текущий ремонт |
| 5 | Тамбур | нет |  | 7 |  | К,О,С,Г,У | Согласно СП 118.13330.2012 п.4.24 должен быть или тамбур, или воздушно-тепловая завеса. | Текущий ремонт |
| 6 | Общие требования к зоне |  |  |  | Необходимо обеспечить доступность инвалидов и МГН в здание и сделать входную группу безопасной согласно ГОСТ Р 52875,51261 СП 59.13330.2012 п.п4.1. 5.1 |

Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Вход (входы) в здание | ДУ |  | 5-7 | Капитальный ремонт, текущий ремонт |

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с

нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

3. Путь (пути) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | Коридор (вестибюль, зона ожида-ния, галерея, балкон) | есть |  | 8, 23,24 |  | К,О,С,У,Г | . На полу нанести контрастную полосу, ведущую к зоне целевого обслуживания | Текущий ремонт |
| 2 | Лестница (внутри здания) | есть |  | 15 | Ширина лестниц 1,25 м. Краевые ступени лестниц не выделены, поручни на лестницах отсутствуютие. | О,С,Г,У | Краевые ступени лестниц выделить контрастным цветом. Поручни должны быть установлены с двух сторон на высоте 0,9 м и 0,7 м. Поручни должны выступать за марш лестницы на 0,3 м и быть нетравмоопасными. | Текущий ремонт |
| 3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Дверь | нет |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности) | есть |  | 13,14 | Нет тактильных предупредительных указателей к прилегающим поверхностям пола перед запасными дверями эвакуации. Ширина дверей эвакуации 0,9м.Высота порогов до 0,08м. | К,С,Г,О,У | Оборудовать тактильными предупредительными указателями. Убрать пороги и перепады превышающие высоту более 0.014 м. | Текущий ремонт |
| 7 | Общие требования к зоне | Привести путь (пути) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации) в соответствие с требованиями СП 59.13330.2012, п. 5.2, Весь объект должен соответствовать условиям беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН |

Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Путь (пути) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации) | ДУ |  | 8,13-15,23,24 | Текущий ремонт |

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Зона обслуживания инвалидов

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть,нетт | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | Кабинетная форма обслуживания | есть |  | 8-12 | Кабинет индивидуального обслуживания инвалидов отсутствует. Ширина дверей в кабинеты от 0,80 до 0,90м. Высота порогов в отдельных кабинетах до 0,06м. | К,О,С,Г,У | Оборудовать специальный класс в кабинетах первого этажа для оказания образовательных услуг лицам (детям) из числа МГН (маломобильной группы населения). Первые столы в ряду у окна и в среднем ряду предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске – выделить 1-2 первых стола в ряду у дверного проема. При замене двухместных столов на одноместные уже будут соблюдены требуемые параметры проходов между столами для инвалидов в креслах-колясках, между столами и стеной, проходы к входной двери и к доске. Двери в кабинеты должны иметь ширину в свету не менее 0,9м Убрать пороги и перепады превышающие высоту более 0.014 м. | Текущий ремонт |  |
| 2 | Зальная форма обслуживания | есть |  | 19 | Высота плоскости обеденных столов 0,70м |  |  | Не требуется |
| 3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Общие требования к зоне | Пути движения к зонам и местам обслуживания внутри здания следует проектировать в соответствии СП 59.1333.2012 п.п.7.2. |

Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ |  | 8-12,19 | Текущий ремонт |

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:  Образовательные услуги лицам (детям) из числа МГН (маломобильной группы населения) рекомендуется осуществлять исключительно в кабинетах первого этажа.

5. Жилые помещения

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержа-ние | Виды работ |
| Жилые помещения | нет |  |  |  |  |  |  |

Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:_________________________________________

6. Санитарно-гигиенические помещения

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | Туалетная комната | есть |  | 18 | В санитарно-бытовом помещении не предусмотрена специально-оборудованная для МГН универсальная кабина | К,О | Доступная универсальная кабина должна иметь размеры не менее, м: ширина-1,65, глубина-1,8, ширина двери-0,9 Рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75м. для размещения кресла-коляски, а так же установку откидных опорных поручней, крючков для одежды, костылей и других принадлежностей. В туалете должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м. для разворота кресла-коляски. Кабина должна быть оборудована тревожной сигнализацией обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала. Установить водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности с автоматическими или сенсорными кранами бесконтактного типа. Раковину установить на высоте 0,75- 0,8 м. с поручнями. | Капитальный ремонт |
| 2 | Душевая/ ванная комната | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть |  | 16, 17 | Высота крючков в гардеробной комнате от 1,2 м до 1,50м |  |  | Не требуются |
| 4 | Общие требования к зоне | Наличие одной доступной кабины для мальчиков и девочек в соответствии с п. 5.3 Санитарно-бытовые помещения СП 59.13330.2012 |

Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |  | 16-18 | Капитальный ремонт |

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению ___________________________________________

7. Система информации на объекте

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | Визуальные средства | есть |  | 13, 20-22, 26 |  | К, О, С,Г,У |  | Не требуются |
| 2 | Акустические средства | есть |  | 21, 25 |  | К, О, С,Г,У |  | Не требуются |
| 3 | Тактильные средства | нет |  |  | На вывесках нет дублирующих надписей шрифтом Брайля. | С | Информирующие обозначения помещений внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки , крепиться на высоте от 1,3 до 1,4 м. | Текущий ремонт |
| 4 | Общие требования к зоне | Организовать систему средств информации, чтобы она была комплексной, предусматривала визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения и мест получения услуг в соответствии СП 59.13330.2012 п.п.5.5 ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264 |

Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Система информации на объекте | ДУ |  | 13,20-22,25,26 | Текущий ремонт |

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению  _______________________________________________________